## Slide 1: ຕົວກາງການສື່ສານ (ຕໍ່)
(ຮູບ 4.4) ສະແດງລັກສະນະພື້ນຖານຂອງລະບົບການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ຕົວ​ກາງ​ແບບ​ມີ​ສາຍ (Wired media) ບາງ​ຄັ້ງ​ອາດ​ເອີ້ນ​ວ່າ Guided media ທີ່​ນິ​ຍົ​ມ​ໃຊ້​​ມີ 3 ຊະ​ນິດຄື: ສາຍ​ກຽວ​ຄູ່ (Twisted pairs), ສາຍ​ໂຄ​ແອກ​ຊຽນ (Coaxial cable) ແລະ ສາຍ​ໄຍ​ແກ້ວ​ນຳ​ແສງ (Fiber optic cable).

## Slide 2: 3.3.1 ປະ​ເພດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ
ປະ​ເພດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບມີ​ຢູ່ 3 ປະ​ເພດ​ຄື:
3.3.1.1 ລະ​ບົບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບໝູນ​ທີ່​ໃຊ້​ຕາມ​ບ້ານ (Dial-up telephone line) ເປັນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ໄດ້​ເຊົ່າ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ມີ​ການ​ຕິດ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ ແລະ ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເພີ່ມ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ໂທທາງໄກ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ເປັນ​ສາຍ​ສັບ​ປ່ຽນ​ໄດ້, ເປັນ​ການ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ສັນ​ຍານແບບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ (Analog signaling) ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 300-​9600 ບິດ/ວິ​ນາ​ທີ.

## Slide 3: ປະ​ເພດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ (ຕໍ່)
3.3.1.2 ລະ​ບົບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບໃຫ້​ເຊົ່າ (Leased telephone line) ເປັນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ວົງ​ຈອນ​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ຫຼາຍ, ເຊິ່ງ​ຫາ​ເຊົ່າ​ໄດ້​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຮ່ວມ (Common carriers) ຄິດ​ໄລ່​ບໍ​ລິ​ການ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດ​ລາ​ຄາ​ຕ່ຳ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບໃຫ້​ເຊົ່າມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ສື່​ສານ​ທີ່​ແມ່ນ​ຍຳ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບໝູນ​ທີ່​ໃຊ້​ຕາມ​ບ້ານໂດຍ​ ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 9600 ບິດ/ວິ​ນາ​ທີ ຈົນ​ເຖິງ 1.544 ລ້ານບິດ/ວິ​ນາ​ທີ.

## Slide 4: ປະ​ເພດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ (ຕໍ່)
3.3.1.3 ສາຍ​ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ວຽກ​ງານ (Dedicated line) ເປັນ​ສາຍ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຊົ່າ ຫຼື ຊື້​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດຂົນ​ສົ່ງ​ຮ່ວມ ຫຼື ກຸ່ມ​ພໍ່​ຄ້າ​ທີ່​ຂາຍ​ສື່​ການສື່​ສານ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສາຍ​ “ສ່ວນ​ຕົວ” ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ມີ​ການ​ໃຊ້​ຮ່ວມ​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ, ເຊິ່ງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃຫ້​ເຊົ່າ (Leased line) ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ອົງ​ກອນ​ໃຊ້​ຮ່ວມ​ກັນ ແຕ່​ສາຍ​ທີ່​ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ວຽກ​ງານ​ນີ້ (Dedicated line) ຜູ້​ໃຊ້​ຈະ​ຮູ້​ສຶກວ່າ ​ປະ​ຢັດ​ກ່​ວາ​ເມື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ ແລະ ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ເປັນ​ສາຍ​ສະ​ຫຼັບ​ສັບ​ປ່ຽນໄດ້ ເມື່ອ​ຕ້ອງ​ການ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ຫຼາຍໆ ລະ​ຫວ່າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ ລະ​ບົບສາຍ​ທີ່ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ວຽກ​ງານ​ນີ້ ຖື​ໄດ້​ວ່າ​ເປັນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສ່ວນ​ຕົວ (Private networks), ໂດຍ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ປາຍ​ທາງຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ສື່​ກາງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຫາ​ເຊົ່າ​ໄດ້​ຈາກບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

## Slide 5: 3.4 ຕົວ​ກາງ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ສາຍ (Wireless media)
ຕົວ​ກາງ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ສາຍ (Wireless media) ຕົວ​ກາງ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ສາຍບາງ​ຄັ້ງ​ຈະ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ Unguided Media ຕົວ​ກາງ​ປະ​ເພດນີ້​ຈະ​ໃຊ້ອາ​ກາດ​ເ​ປັນ​ຕົວ​ກາງ, ສັນ​ຍານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ແຜ່​ໄປ​ໃນ​ອາກາດ ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຄື້ນ​ແມ່​ເຫຼັກ​ໄຟ​ຟ້າ (Electromagnetic), ໂດຍ​ຈະ​ມີ​ອາ​ກາດ​ເປັນ​ຕົວ​ແຜ່​ຄື້ນ ຕົວ​ກາງ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ ທີ່​ນິ​ຍົມ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ລວມ​ມີ 4 ຊະ​ນິດຄື: ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່ (Terrestrial microwave), ດາວ​ທຽມ (Satellites), ຄື້ນ​ວິ​ທະ​ຍຸ (Radio) ແລະ ຄື້ນ​ອິນ​ຟ​ຣາ​ເຣດ (Infrared).

## Slide 6: 3.4.1 ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ (Microwave)
ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ (Microwave) ເປັນ​ຕົວ​ກາງ​ການ​ສື່​ສານ​ແບບ​ຈຸດ​ຕໍ່​ຈຸດ (Point-to-point) ດ້ວຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ແບບຄື້ນ​ແມ່​ເຫຼັກໄຟ​ຟ້າ ໂດຍ​ທີ່​ສ​ະ​ຖາ​ນີ​ສົ່ງ ແລະ ສະ​ຖາ​ນີ​ຮັບຈະ​ສົ່ງ ແລະ​ຮັບສັນ​ຍານ​ຜ່ານ​ຈານ​​ອາ​ກາດ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຖາ​ນີສົ່ງ ແລະ ສະ​ຖາ​ນີ​ຮັບ ຈະ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ຈານ​ສາຍ​ອາ​ກາດ, ເຊິ່ງ​ມີ​ສູດ​ຄຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ນີ້:
d = ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ສະ​ຖາ​ນີ​ມີ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ເປັນ​ກິ​ໂລ​ແມັດ.
h = ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຈານ​ອາ​ກາດ​ມີ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ເປັນແມັດ.
k = ຄ່າ​ຄົງ​ທີ່​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ຈະ​ມີ​ຄ່າ​ປະ​ມານ 1.333
ໃນ​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ປິດ​ບັງ​ສັນ​ຍານ​ລະ​ຫວ່າງ ສ​ະ​ຖາ​ນີ​ສົ່ງ ແລະ ສະ​ຖາ​ນີ​ຮັບເຊັ່ນ: ຕຶກ (ອາ​ຄານ) ​ສິ່ງ​ກໍ່​ສ້າງ ຫຼື ພູ​ເຂົາ.

## Slide 7: 3.4.2 ດາວ​ທຽມ (Satellites)
ດາວ​ທຽມ (Satellites) ການ​ສື່​ສານ ໂດຍ​ໃຊ້​ດາວ​ທຽມເປັນ​ຕົວ​ກາງ​ ຈະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບການ​ສື່​ສານໂດຍ​ໃຊ້​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ, ຈະ​ຕ່າງ​ກັນ​ທີ່​ດາວ​ທຽມ​ຈະ​ລອຍ​ຢູ່​ສູງ​ຈາກ​ພື້ນ​ໂລກ​ສູງປະ​ມານ 40,000 Km ເໜືອ​ພື້ນ​ດິນ (ດາວ​ທຽມ​ແບບ GEO-STATIONARY) ການ​ສື່​ສານຜ່ານ​ດາວ​ທຽມ, ເປັນ​ທັງ​​ລັກ​ສະ​ນະ​ແບບ​ຈຸດ​ຕໍ່​ຈຸດ ແລະ ແບບ​ຈຸດ​ຕໍ່​ຫຼາຍ​ຈຸດ.

## Slide 8: ຕົວ​ຢ່າງ​ການ​ປະ​ຍຸກ​ໃຊ້​ວຽກ​ການ​ສື່​ສານ​ຜ່ານ​ດາວ​ທຽມ ​ທີ່​ນິ​ຍົ​ມ​ກັນ​ຢ່າງ​ແຜ່​ຫຼາຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຄື ການ​ສື່​ສານທາງ​ດາວ​ທຽມ​ແບບ​ໃຊ້​ຈານ​ສາຍ​ອາ​ກາດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ຫຼື ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ VSAT (Very Small Aperture Terminal).
ຊື່​ອ່ານ​ຄວາມ​ຖີ່ | ຍ່ານ​ຄວາມ​ຖີ່ (GHz)
L S C X Ku K Ka Millimeter | 1-2 2-4 4-8 8-12 12-18 18-27 27-40 40-300

## Slide 9: 3.4.3 ຄື້ນ​ວິ​ທະ​ຍຸ (Radio)
ຄື້ນ​ວິ​ທະ​ຍຸ (Radio) ເປັນ​ຕົວ​ກາງ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ໃຊ້ໃນ​ການ​ສື່​ສານເຊັ່ນ: ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ແບບ​ພົກ​ພາ (Cellular phone) ຫຼື​ ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີສະ​ເພາະ​ພື້ນ​ທີ່​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ສາຍ (Wireless LAN), ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີສະ​ເພາະ​ພື້ນ​ທີ່​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ສາຍ (Wireless local area networks) ເປັນເຄືອ​ຂ່າຍ​ສື່​ສານສະ​ເພາະ​ບຸກ​ຄົນ [Personal communication networks (PCN)], ໂດຍ​ການ​ສື່​ສານຜ່ານ​ຄື້ນ​ວິ​ທະ​ຍຸ, ເຊິ່ງເໝາະ​ ກັບ​ການ​ສື່​ສານ​ສະ​ເພາະ​ພື້ນ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດຽວ​ກັນ ຫຼື ພື້ນ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ, ເພາະຖ້າ​ພື້ນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໄກ​ອອກ​ໄປ​ສັນ​ຍານ​ຍິ່ງ​ບິດ​ເບືອນ, ຄາດ​ເຄື່ອນ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ວ່າ ALOHANET .
ສັນ​ຍານ​ວິ​ທະ​ຍຸມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັບ​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ ຢູ່​ທີ່​ສັນ​ຍານ​ຄື້ນ​ວິ​ທະ​ຍຸ ເປັນ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ສັນ​ຍານ​ໂດຍ​ບັງ​ຄັບ​ທິດ​ທາງ (Omni directional) ສ່ວນໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ ເປັນ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ສັນ​ຍານ​ໄປ​ທຸກ​ທິດ​ທຸກ​ທາງ (Directional).

## Slide 10: 3.4.4 ຄື້ນ​ອິນ​ຟ​ຣາ​ເຣດ (Infrared)
ຄື້ນ​ອິນ​ຟ​ຣາ​ເຣດ (Infrared) ເປັນ​ຕົວ​ກາງ​ໃນ​ການ​ສື່​ສານອີກ​ແບບ​ ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຄ້າຍ​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວ​ຟ ແຕ່​ນິ​ຍົ​ມ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ທີ່​ໃກ້ໆເຊັ່ນ ຕຶກພາຍ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນໃກ້​ຄຽງ​ກັນ.
ປະ​ເພດ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ​ໃນ​ຕົວ​ກາງ (Media signals) ສັນ​ຍານ​ໃນ​ຕົວ​ກາງນັ້ນ​ຈະ​ເປັນສັນ​ຍານ​ທີ່​ຜ່ານ​ຕົວ​ກາງໄດ້, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ມີ​ສາຍ ຫຼື ແບບ​ບໍ່​ມີ​ສາຍ, ສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ປະ​ເພດ​ດ້ວຍ​ກັນຄື: (1) ສັນຍານ​ອາ​ນາ​ລອກ (Analog) ແລະ ສັນຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ (Digital) ດັ່ງ (ຮູບ 4.5) ໂດຍ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ນີ້.

## Slide 11: ປະ​ເພດ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ
ສັນ​ຍານ​ອາ​ນາ​ລອກ (Analog signals) ເປັນ​ສັນ​ຍານທີ່​ມີ​ລະ​ດັບຂອງ​ສັນ​ຍານ (Amplitude) ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ສູງ ຫຼື​ຕ່ຳ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ​ອາ​ນາ​ລອກເຊັ່ນ ​ສັນ​ຍານສຽງ​ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ ຫຼື ​ສັນ​ຍານພາບ​ໂທ​ລະ​ທັດ​ເປັນ​ຕົ້ນ.
ສັນຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ (Digital signals) ເປັນ​ສັນ​ຍານທີ່​ມີ​ລະ​ດັບຂອງ​ສັນ​ຍານທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ,​ ຈາກ​ລະ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ອີກ​ລະ​ດັບ​ໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໃນ​ການ​ແທນ​ເລກ​ຖານ 2 (0 ຫຼື 1) ດ້ວຍສັນຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ ເຮົາ​ອາດ​ແທນ 1 ດ້ວຍ​ລະ​ດັບ​ສູງ(ເປີດ​ສັນ​ຍານ) ແລະ​ແທນ 0 ດ້ວຍ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ (ປິດ​ສັນ​ຍານ) ສັນຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນນີ້​ບາງ​ຄັ້ງ​ອາດ​ເອີ້ນ​ວ່າ Discrete signals, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສັນ​ຍານແບບ​ບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ.

## Slide 12
ໂມ​ເດັມ (Modem) ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຜ່ານ​ໂທ​ລະ​ສັບ ດ້ວຍ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສັນ​ຍານໄປ​ມາລະ​ຫວ່າງ ​ສັນຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ ແລະ ​ສັນ​ຍານ​ອາ​ນາ​ລອກ, ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີນັ້ນ​ມີ​ການ​ປະ​ມວນ​ຜົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ສັນຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ, ແຕ່​ພາຍ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃຊ້​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ​ອາ​ນາ​ລອກ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສັນ​ຍານໄປ​ມາ​ນີ້ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ຈະ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ ໂມ​ເດັມ (Modem-modulator/demodulator) ດັ່ງສະ​ແດງ​ໃນ (ຮູບ 4.6)
(ຮູບ 4.6) ສະ​ແດງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ໂມ​ເດັມ (ດັດ​ແປງ​ສັນ​ຍານ) ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ໂມ​ເດັມ​ຈະ​ນຳ​ສັນ​ຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ (ຫຼື ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ອື່ນ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງ​ໂທ​ລະ​ສານ) ແລະ​ຈະ​ແປງ​ສັນ​ຍານ​ໃຫ້​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ແບບ​ອາ​ນາ​ລອກ ເຮົາ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ “ການ​ແປງ​ສັນ​ຍານ” ແລະ ໂມ​ເດັມຈະແປງ​ສັນ​ຍານໃຫ້​ກັບ​ໄປ​ເປັນສັນ​ຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນອີກ.

## Slide 13
ສາຍ​ແບບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ (Digital line)​ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ລະ​ບົບໂທ​ລະ​ຄົມ​​ນາ​ຄົມມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ສາຍ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ກັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ເພາະ​ວ່າສາຍ​ດິ​ຈິ​ຕອນໃຫ້​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ແລະ ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ດີ​ຫຼາຍກວ່າ, ສາ​ມາດ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນປະ​ເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສຽງ, ຕົວ​ອັກ​ສອນ, ຮູບ​ພາບ ແລະ ພາບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຮວມ​ເຂົ້າ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ກັນແລ້ວ​ສົ່ງ​ຜ່ານສາຍ​ດິ​ຈິ​ຕອນ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ສົ່ງ, ຜູ້​ຮັບ ແລະຕົວ​ກາງ ໃຊ້ສັນ​ຍານ​ດິ​ຈິ​ຕອນໄດ້​ຕະ​ຫຼອດ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃນ​ໂມ​ເດັມ ກໍ​​ມີ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງສາຍ​ແບບດິ​ຈິ​ຕອນເຊັ່ນ: T-1 ເຊິ່ງ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອະ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ​ຍີ່​ປຸ່ນ ມີ​ຄວາມ​ຈຸ​ຂອງ​ຊ່ວງ​ຂໍ້​ມູນ 1.544 Mbps.
ປະ​ເພດ​ສາຍສັນ​ຍານ

## Slide 14: ຕາ​ຕະ​ລາງ​ທີ 5
SONET | SDH | Data Rate (Mbps) | Payload Rate (Mbps)
STS-1/OC-1 STS-3/OC-3 STS-9/OC-9 STS-12/OC-12 STS-18/OC-18 STS-24/OC-24 STS-36/OC-36 STS-48/OC-48 | STM-1 STM-3 STM-4 STM-6 STM-8 STM-12 STM-16 | 51.84 155.52 466.56 622.08 933.12 1244.16 1866.24 2488.32 | 50.112 150.336 451.008 601.344 902.016 1202.688 1804.032 2405.376

## Slide 15
ເຄືອ​ຂ່າຍ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ບໍ​ລິ​ການ​ລວມ [Integrated Service Digital Network (ISDN)] ເຄືອ​ຂ່າຍ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ບໍ​ລິ​ການ​ລວມ ຫຼື ເຄືອ​ຂ່າຍ ISDN ເປັນ​ຕົວ​ກາງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ, ທີ່​ພວມ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ຫຼາຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ອາ​ນາ​ຄົດ. ເຄືອ​ຂ່າຍນີ້​ສາ​ມາດ​ຮວມ​ຂໍ້​ມູນ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ເຂົ້າ​ດ້ວຍ​ກັນເຊັ່ນ: ສຽງ, ອັກ​ສອນ, ໂທ​ລະ​ສານ, ຮູບ​ພາບ ແລະ ຮູບພາບ​ເຄື່ອນໄຫວ ແລ້ວ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃນ​ຕົວ​ກາງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ຕໍ່​ເຊື່ອມ​ເຂົ້າ​ກັບເຄືອ​ຂ່າຍ ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ. ດັ່ງ​ນັ້ນເຄືອ​ຂ່າຍ ISDN ຈຶ່ງ​ເປັນເຄືອ​ຂ່າຍແບບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ ໂດຍ​ສົມ​ບູນ ແລະ​ ຄົບ​ວົງ​ຈອນ (All-digital network).

## Slide 16
ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນແບບ​ດິ​ຈິ​ຕອນເຮົາ​ມັກ​​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຜູ້​ສົ່ງ, ສື່​ກາງ, ຜູ້​ຮັບ ແລະ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ; ປົກ​ກະ​ຕິ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ເອົາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ 2 ເຄື່ອງ​ມາ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃສ່​ກັນດ້ວຍ​ສາຍ​ສື່​ສານເພື່ອ​ ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ນຳ​ກັນ, ຂໍ້​ມູນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ເທື່ອ​ລະ 1 ບິດ ຕໍ່​ຄັ້ງ​ຜ່ານ​ສາຍ​ສື່​ສານ, ແຕ່​ລະ​ບິດ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັນ​ອາດ​ ຈະ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະແບບ​ອະ​ນຸ​ກົມ (Serial) ຫຼື ແບບ​ຂະ​ໜານ (Parallel) ກໍ​ໄດ້. ນອກ​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ຢາກ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ມູນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ (ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ເວ​ລາ ຫຼື ຊ່ອງ​ຫວ່າງ) ຂອງ​ບິດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເທົ່າ​ກັນ ທັງ​ທາງ​ດ້ານ​ຜູ້​ສົ່ງ ແລະ ຜູ້​ຮັບ, ເທັກ​ນິກ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ເວລາ​ທີ່​ປາຍ​ທາງ 2 ດ້ານ​ພ້ອມ​ກັນ​ມີ 2 ວິ​ທີ​ດ້ວຍ​ກັນຄື: (1) ແບບ Asynchronization ແລະ (2) ແບບ Synchronization.

## Slide 17: 3.5 ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນແບບອະ​ນຸ​ກົມ (Serial Transmission)
ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນແບບອະ​ນຸ​ກົມ (Serial Transmission) ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ບິດຕໍ່​ລຽນ​ກັນໄປ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ, ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ຂະ​ໜານ (Parallel) ເຊິ່ງ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ໄດ້​ເທື່ອ​ລະ 8 ບິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ​ນັ້ນແຕ່​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ແບບ​ລຽງ​ລຳ​ດັບ​ນີ້​ໄດ້​ປຽບ​ກວ່າ​ຢູ່​ບ່ອນ​ວ່າ​ສົ່ງ​ໄປ​ໄດ້​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄກ​ກ່​ວາ.

## Slide 18: 3.5.1 ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ຂະ​ໜານ (Parallel Transmission)
(Parallel Transmission) ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນເທື່ອ​ລະ 8 ບິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ​ນັ້ນພ້ອມ​ໆກັນແບບ​ຂະ​ໜານ, ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້ໄວ​ກ່​ວາ ແຕ່​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ບິດ​ຜິດ​ພາດ​ນັ້ນ​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ ແບບ​ອະ​ນຸ​ກົມ, ສຳ​ລັບ​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນປະ​ເພດ​ນີ້​ ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ຊ່ອງ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ 1 ຊ່ອງ ແລະ ຕ້ອງ​ເທົ່າ​ກັບ​ຈຳ​ນວນ​ບິດ​ລວມ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ.

## Slide 19: 3.6 ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ມູນ​ແບບ​ບໍ່​ສຳ​ພັນກັນ (Asynchronous Transmission)
ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ມູນ​ແບບ​ບໍ່​ສຳ​ພັນກັນ (Asynchronous Transmission) ໝາຍ​ເຖິງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ໃດໜຶ່ງ​, ທີ່​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງປະ​ສານ ​ຫຼື​ ສຳ​ພັນ​ກັບ (ໃຊ້​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ) ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ 1 ຊຸດ ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ດ່ຽວໆ, ໂດຍ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່ “ບິດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ (Start bit) ສູນ (0)” ຈົບ​ທີ່ “ບິດ​ຈົບ​ຄຳ (Stop bit) ໜຶ່ງ (1) ”; ການ​ເກີດ​ພາ​ວະ​ບໍ່​ສຳ​ພັນ​ກັນ​ກໍ​ເພາະ​ຜູ້​ໃຊ້ ມີ​ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ເຂົ້າ​ໄປ ໃນ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ແບບ​ບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັນ, ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ເຄາະ​ແປ້ນ​ພິມແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ເປັນ​ສັນ​ຍະ​ລັກ​ຂອງ​ໄບ​ຕ໌ (Byte) ແລະ ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ເປັນ​ແຖວເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ທັນ​ທີ, ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນບິດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ, ເພື່​ອບອກ​ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຄຳ, ເພື່ອ​ຕຽມ​ພ້ອມ​ການ​ອ່ານ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ ​ເມື່ອ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໂດ​ຍ​ກົງ​ກັບຄອມ​ພີວ​ເຕີ ແລະ ຜູ້​ໃຊ້​ໂດຍ​ກົງ (On-line), ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ ຕົວ​ສົ່ງສັນ​ຍານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ສົ່ງສັນ​ຍານເປັນ​ບິດ​ຈົບ​ຄຳ (Stop bit Host) ອອກ​ມາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.