## Slide 1: IV. ທາງເລືອກຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ
ທາງເລືອກຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ (Networking alternatives) ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ ມະນາຄົມຈະມີອຸປະກອນນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ແລະ ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄອມພິວເຕີສ່ວນກາງເພື່ອການປະມວນຜົນ, ເອີ້ນວ່າຄອມພິວເຕີຫຼັກ ແລະ ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງເອີ້ນວ່າ "ຈຸດ (Node)". ເຄືອຂ່າຍທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນ, ຕຶກດຽວກັນເອີ້ນວ່າ "ເຄືອຂ່າຍສະ ເພາະພື້ນທີ່ (LAN)" ແຕ່ຖ້າເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງຫ່າງໄກກັນເປັນພື້ນທີ່ກ້ວາງເອີ້ນວ່າ "ເຄືອຂ່າຍບໍລິເວນກ້ວາງ [Wide Area Networks (WAN)]", ແຕ່ຖ້າເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ຄວບຄຸມພາຍໃນເມືອງເອີ້ນວ່າ "ເຄືອຂ່າຍບໍລິເວນຕົວເມືອງ" [Metropolitan Area Network(MAN)], ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງເຄືອຂ່າຍ ສະເພາະພື້ນທີ່ (LAN) ຈະມີຄວາມໄວສູງກ່ວາເຄືອຂ່າຍບໍລິເວນກ້ວາງ (WAN), ໂດຍທົ່ວໄປ LAN ຈະມີອັດຕາຄວາມໄວຢູ່ລະຫວ່າງ 1-10,000,000 bps ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ 100,000,000 bps, ແຕ່ຖ້າເປັນເຄືອຂ່າຍບໍລິເວນກ້ວາງ (WAN) ຈະຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບສາຍໂທລະສັບ, ຈະມີຄວາມໄວບໍ່ເກີນ 960 bps.
Notes: ໂ

## Slide 2: ທາງເລືອກຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ (ຕໍ່)
ເຄືອຂ່າຍລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຕົວກາງການສື່ສານ, ຕະຫຼອດເຖິງຊອບແວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງສາມາດຈຳແນກອອກໄດ້ຫຼາຍປະເພດດ້ວຍກັນ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈທີ່ໃຊ້ໃນການແບ່ງດ້ວຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປັດໃຈທີ່ໃຊ້ລວມມີ 2 ຢ່າງຄື: (1) ຮູບຮ່າງ (Topology) ຂອງເຄືອຂ່າຍ, (2) ພື້ນທີ່ຄວບຄຸມຂອງເຄືອຂ່າຍ (Geographic scope) ດັ່ງ (ຮູບ 4.9) ສະແດງປະເພດຂອງເຄືອຂ່າຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈທີ່ໃຊ້ໃນການແບ່ງ.

## Slide 3: ທາງເລືອກຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ (ຕໍ່)
ຮູບ​ຮ່າງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຄື​ອຂ່າຍ(Network Topologies) ໝາຍ​ເຖິງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຂອງ​ເຄື​ອຂ່າຍ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ຂອງ​ເຄື​ອຂ່າຍ, ຈໍ​ປ​າຍ​ທາງ ແລະ ຕົວ​ເຊື່ອມຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ເຄື​ອຂ່າຍຊຶ່ງມີຫຼາຍຮູບ​ແບບ ເຊັ່ນ: ແບບ​ບັດ (Bus Network) ແລະ ແບບ​ວົງ​ແຫວນ (Ring Network), ແບບ​ດາວ (Star Network), ເປັນ​ຕົ້ນ.
(ຮູບ 4.9) ສະ​ແດງ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ເຊິ່ງ​ຕ້ອງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ປັດ​ໃຈ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ແບ່ງ.

## Slide 4: 4.1 ເຄື​ອຂ່າຍທີ່​ຈັດ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ​ຊັ້ນ (Hierarchical Networks)
ເຄືອຂ່າຍທີ່ຈັດເປັນລຳດັບຊັ້ນຈະປະກອບດ້ວຍຄອມພີວເຕີຫຼັກ, ອາດຈະເປັນຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ (Main Frame), ຂະໜາດກາງ (Mini) ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍພິເສດ (Super micro), ເຊິ່ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນລົງມາຊັ້ນລຸ່ມສຸດຈະເປັນເຄື່ອງປາຍທາງ (Terminals) ຫຼື ສະຖານີວຽກງານ (Work stations) ຊັ້ນກາງຄືອຸປະກອນຮາດແວຣ໌ເຊັ່ນ: ຕົວຄວບຄຸມການສື່ສານ (Communications controllers), ເຊິ່ງເປັນແຜງວົງຈອນສຳລັບຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຮອບນອກ, ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນຕົວສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນກັນລະຫວ່າງສ່ວນຂອງສະຖານີກັບຄອມພີວເຕີຫຼັກ.
ຂໍ້ດີຂອງການຈັດເປັນລຳດັບຊັ້ນຄື: ຖ້າຫາກຄອມພີວເຕີຫຼັກເກີດບັນຫາ (ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້) ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຊັ້ນກາງຕົວຄວບຄຸມ (controllers) ຈະມີອຳນາດພຽງພໍທີ່ຈະດຳເນີນການປະມວນຜົນຕໍ່ໄປ, ຈົນກ່ວາຄອມພີວເຕີຫຼັກຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້.

## Slide 5: 4.2 ເຄືອ​ຂ່າຍແບບ​ບັດ (Bus Network)
ເຄືອ​ຂ່າຍແບບ​ບັດ (Bus Network) ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆຈ​ະ​ເຊື່ອມ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ກັບ​ສາຍ​ເຄ​ເບີນ ຫຼື ສື່​ອື່ນໆດັ່ງ (ຮູບ 4.11) ຖ້າ​ຫາກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕົວ​ໜຶ່ງ​ຕ້ອງ​ການ​ເຂົ້​າ​ຫາ​ອຸ​ປະ​ກອນອີກ​ຕົວອື່ນ, ​ອຸ​ປະ​ກອນນັ້ນໆຕ້ອງ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ມາ​ໃຫ້​ອີກ​ຕົວ​ໜຶ່ງ, ໂດຍ​ຜ່ານ​ສື່​ສຳ​ລັບ​​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ (Bus) ລັກ​ສະ​ນະ​ຄື​ກັບ "ການ​ຂີ່​ລົດ​ເມ" ຖ້າ​ອຸ​ປະ​ກອນຕົວ​ໜຶ່ງ​ເປ່ເພ, ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້, ແຕ່ຖ້າເຄືອ​ຂ່າຍເປ່ເພນັ້ນ ໝ​າຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ສື່​ສຳ​ລັບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເປ່​ເພ (Bus failure) ຫຼື ສື່ຂັດ​ຂ້ອງ, ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍຫຼົ້ມ​ເຫຼວ ຫຼື​ ຂັດ​ຂ້ອງ​ໄດ້, ແຕ່​ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ສື່​ສຳ​ລັບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ (Bus) ບໍ່​ຄ່ອຍ​ຈະ​ຂັດ​ຂ້ອງ (ສາຍ​ຕົວ​ນຳ​ສົ່ງຂັດ​ຂ້ອງ) ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່​ສາຍ​ຕົວ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ.

## Slide 6: 4.3 ເຄືອ​ຂ່າຍແບບ​ວົງ​ແຫວນ (Ring Network)
ເຄືອຂ່າຍແບບວົງແຫວນ (Ring Network) ໝາຍເຖິງລະບົບການສື່ ສານຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງເຄື່ອງຄອມພີວເຕີທຸກເຄື່ອງໃນເຄືອຂ່າຍຕິດຕໍ່ກັນເປັນວົງແຫວນ, ຖ້າອຸປະກອນໜຶ່ງຕ້ອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບອຸປະກອນອື່ນ, ອຸປະ ກອນນັ້ນໆຈະຕ້ອງແລ່ນຜ່ານອຸປະກອນທຸກຕົວທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ 2 ອຸປະ ກອນ ດັ່ງ (ຮູບ 4.11) ສະແດງເຄືອຂ່າຍແບບວົງແຫວນ
ໃນເຄືອຂ່າຍແບບນີ້ ສັນຍານຂໍ້ມູນຈະຖືກສົ່ງໃນລັກສະນະໜ່ວງເວລາ ແລະ ເປັນທ່ອນໆ (Relaying) ຈາກເຄືອຂ່າຍໜຶ່ງໄປຍັງອີກເຄືອຂ່າຍໜຶ່ງໃນທິດທາງດຽວ, ຈຸດເດັ່ນຂອງຮູບແບບນີ້ຄື ງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມ ແລະ ຈະບໍ່ມີບັນຫາຂອງຂໍ້ມູນຕຳກັນ (Data collision) ເໝືອນກັບເຄືອຂ່າຍແບບບັດແຕ່ວ່າສາຍສື່ກາງຂັດຂ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂັດຂ້ອງໄດ້.

## Slide 7: 4.2 ເຄື​ອຂ່າຍແບບ​ດາວ (Star Networks)
ເຄືອຂ່າຍແບບດາວ (Star Networks) ເປັນຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີແບບໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງປາຍທາງ (Terminals) ຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນໂດຍຜ່ານຄອມພີວເຕີເຄື່ອງໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງເອີ້ນວ່າ ເຄື່ອງໃຫ້ໍບໍລິການ (Server). ສະນັ້ນຖ້າຄອມພີວເຕີຫຼັກຫຼົ້ມເຫຼວ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຄືອຂ່າຍທັງໝົດກໍຫຼົ້ມເຫຼວດ້ວຍ ເພາະບໍ່ສາມາດປະສານວຽກກັນໄດ້ ດັ່ງ (ຮູ 4.12) ສະແດງເຄືອຂ່າຍແບບດາວ.

## Slide 8: V. ທາງເລືອກຂອງສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນ (Switching alternatives)
ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ສະ​ວິດ​ກຸ່ມ​ຂໍ້​ມູນ (Switching alternatives) ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​, ໃນ​ຊ່ອງທາງການ​ສື່​ສານ​ພາຍ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ 2 ຈຸດ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສື່​ສານ​ກັນ​ຄົບ​ຊຸດ​ໄດ້ ເຮົາ​ເອີ້ນ​ວ່າ "ກ​ານສະ​ວິດ ຫຼື ການ​ສັບ​ປ່ຽນ (Switching)" ເຊັ່ນ​ການ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສະ​ວິດ ຫຼື ​ສັບ​ປ່ຽນກັນ​ໄດ້ ເຊິ່ງ​ມີ 4 ວິ​ທີ​ດັ່ງ​ນີ້:
  5.1 ການສະວິດວົງຈອນ (Circuit Switching)
  5.2 ການສະວິດຂ່າວສານ (Massage Switching)
  5.3 ການສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນ (Packet Switching)
  5.4 ການສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນແບບໄວ (Fast packet switching)

## Slide 9: 5.1 ການສະວິດວົງຈອນ (Circuit Switching)
ການສະວິດວົງຈອນ (Circuit Switching) ເປັນວົງຈອນໂທລະສັບຕາມບ້ານໃນອະດີດ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງສັນຍານອາດບໍ່ຫວ່າງ. ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃດໆໄດ້ ເປັນເທັກນິກການສື່ສານຂໍ້ມູນຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຍັງອີກຈຸດໜຶ່ງ, ເມື່ອມີການຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວຈະຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດແຊກເຂົ້າມາໄດ້ເລີຍ ຈົນກ່ວາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຈະປິດວົງຈອນລົງ ເຊັ່ນ: ກຳລັງໂທລະສັບຢູ່ຜູ້ອື່ນຈະບໍ່ສາ ມາດຕໍ່ສາຍແຊກເຂົ້າມາໄດ້ຈົນກ່ວາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຈະວາງຫູໂທລະສັບ (ວາງໂທລະສັບລົງໄວ້).

## Slide 10: 5.2 ການສະ​ວິດຂ່າວ​ສານ (Massage Switching)
ການສະວິດຂ່າວສານ (Massage Switching) ເມື່ອມີການສັບປ່ຽນຂ່າວສານເກີດຂຶ້ນ, ຂ່າວສານທັງໝົດຈະເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ, ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໄປສຸດທີ່ຈຸດປາຍທາງ (Node) ຕ່າງໆ, ໃນເຄືອຂ່າຍຈະມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອສົ່ງໄປເມື່ອຖືກເອີ້ນຈາກສະຖານີປາຍທາງ (Store and forward), ຄວາມສາມາດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຮັບຂ່າວສານເປັນໜ່ວຍໆ ແລະ ຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງອີກຈຸດໜຶ່ງໃນເວ ລາຕໍ່ໄປ. ຂ່າວສານໜຶ່ງໆຈະຖືກເກັບຕາມຈຸດ (Node) ຕ່າງໆ, ຖ້າຫາກວ່າຕົວເຊື່ອມ ຫຼື ຈຸດ (Node) ບໍ່ຫວ່າງ ຫຼື ຂັດຂ້ອງ ລັກສະນະແບບນີ້ເປັນການສື່ສານຂໍ້ມູນແບບທີ່ຮັບຂ່າວສານມາເກັບໄວ້ກ່ອນ, ຈົນ ກະທັ້ງເສັ້ນທາງການສົ່ງຂໍ້ມູນຫວ່າງຈຶ່ງສົ່ງຂ່າວສານຕໍ່ໄປ.

## Slide 11: 5.3 ການສະ​ວິດກຸ່ມຂໍ້​ມູນ (Packet Switching)
ການສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນ (Packet Switching) ເປັນຂະບວນການໃນການແບ່ງຂໍ້ມູນອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ, ໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຄວາມຍາວເທົ່າກັນ (Fixed-length Packet), ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ 80-150 ອັກສອນ ດັ່ງ (ຮູບ 4.13) ແຕ່ລະກຸ່ມຈະແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອໄປຍັງທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງດຽວກັນ, ໂດຍຈະມາປະກອບກັນເປັນຂໍ້ຄວາມ, ໝາຍຄວາມວ່າຂໍ້ມູນຈະຊອກຫາທິດທາງເດີນໄປໄດ້ເອງ, ໂດຍທີ່ສາຍໜຶ່ງສາມາດໃຊ້ກັນໄດ້ຫຼາຍຄົນ ເມື່ອເຖິງປາຍທາງ ຂໍ້ມູນຈະກັບມາລວມຕົວເຂົ້າກັນເອງ, ໃນບາງເຄືອຂ່າຍວຽກງານສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນ (Data stream) ຈະເປັນຊຸດ (Packet) ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ປາຍທາງ. ສະນັ້ນກຸ່ມຂໍ້ມູນຈະໄປໃນທິດທາງຕ່າງກັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຖິງປາຍທາງຕາມລຳດັບທີ່ສົ່ງອອກ ເຄື່ອງປາຍທາງຈະຮວບຮວມກຸ່ມຂໍ້ມູນແລ້ວຈັດສົ່ງກັບເປັນສາຍຂໍ້ມູນເອງ ຕົວຢ່າງ: ເຄືອຂ່າຍການສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນເຊັ່ນ ເຄືອຂ່າຍ X.25.

## Slide 12
ການສະວິດກຸ່ມຂໍ້ມູນແບບໄວ (Fast packet switching) ຫຼັກການຂອງ Fast packet switching ຈະຄ້າຍຄືກັບ packet switching, ແຕ່ຕ່າງກັນຢູ່ທີ່ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນຈະມີໜ້ອຍກວ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າໃນ Fast packet switching ຈະໃຊ້ກັບຕົວກາງທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສູງ, ອັດຕາຄ່າຜິດພາດຈະຕໍ່າເຊັ່ນ: ສາຍໄຍແກ້ວນໍາແສງ, ການກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດລະຫວ່າງການສົ່ງ, ຈະປະຕິບັດລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ, ການສະວິດຂໍ້ມູນຈະເຮັດໃນລະ ດັບຂອງຮາດແວຣ໌. ເທັກໂນໂລຊີຂອງ Fast packet switching ທີ່ສໍາຄັນມີ 2 ແບບຄື: (1) Frame Relay, (2) Asynchronous Transfer Mode (ATM).
5.4 ການ​ສະ​ວິດ​ກຸ່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ໄວ (Fast packet switching)